ООО «Производственно-коммерческая фирма «СанТехТрос комплект»

Предприниматель Мякишев Антон Вячеславович

г.Чебоксары, ул. Текстильщиков 10.

тел/факс 8-(8352) 70-99-50

моб. 8-937-393-73-73

e-mail: wicavo@mail.ru

ПРАЙС

Сантехнические тросы для чистки канализаций, труб котлов и бойлеров.

Прайс-лист от 01.01.2019 г.

| Наименование и диаметр троса, мм | Длина,м | Цена, руб. | Наименование и диаметр троса, мм | Длина, м | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3 | 700 | 14 | 10 | 4320 |
| 8 | 5 | 1400 | 14 | 15 | 6480 |
| 10 | 5 | 1650 | 14 | 20 | 8640 |
| 10 | 10 | 3300 | 14 | 25 | 10800 |
| 10 | 15 | 4950 | 14 | 30 | 12960 |
| 10 | 20 | 6600 | 14 | 40 | 17280 |
| 10 | 30 | 9900 | 16 | 10 | 4930 |
| 10 | 40 | 13200 | 16 | 15 | 7395 |
| 12 | 10 | 3770 | 16 | 20 | 9860 |
| 12 | 15 | 5655 | 16 | 25 | 12325 |
| 12 | 20 | 7540 | 16 | 30 | 14790 |
| 12 | 30 | 11310 | 16 | 40 | 19720 |
| 12 | 40 | 15080 |  |  |  |

Цены указаны без НДС.

Крючок-зацеп, ручка для вращения включены в стоимость троса

Сантехнические тросы служат для передачи вращающего момента и применяются для чистки водопроводных и канализационных труб, труб котлов и бойлеров, а также для приводов шлифовальных машинок, вибраторов и других силовых агрегатов.

Конструкция тросов представляет собой сердечник, свитый из двух проволок, вокруг которого послойно навиваются пряди проволок определенного диаметра, первого слоя вправо по оси, второго слоя влево по оси и так далее до достижения нужного диаметра троса.

Если первый и последний слои троса навиты вправо по оси, то это трос правостороннего вращения и эксплуатировать его необходимо для вращения только в правую сторону, так как в этом направлении у него на 2 слоя проволок больше, нежели в левом направлении. При вращении такого троса в левом направлении, он оборвется. В случае укорочения троса предварительно отжечь место отреза на 100-120 мм.

Для облегчения прочистки наши тросы оснащаются ручкой  для вращения и, (кроме ТС-6), сменными инструментами (крючок-зацеп или лопатка-стрела).

S-образный и U-образный скребки, специальные пружины - экстракторы можно приобрести у нас за отдельную плату в соответствии с действующим прейскурантом.

ООО «Производственно-коммерческая фирма  «СанТехТрос комплект»

тел/факс 8-(8352) 70-99-50

моб. 8-937-393-73-73

e-mail: wicavo@mail.ru

Легкосъемные сменные инструменты

на концы сантехнических тросов для чистки канализации

Крючок – зацеп     Грушевидный    Конусообразный   Лопатка -       S – образный       U – образный

бурав                    бурав             стрела                 скребок                скребок

300 руб.          500 руб.       500 руб.     150 руб.       900 руб.       900 руб.

Цены на сменные инструменты указаны без НДС.

Проволока ВР-2 периодического профиля (рифленая катанка ГОСТ 7348-81)

Данная продукция предназначена для армирования предварительно напряженных  железобетонных конструкция ЖБИ, а также для прочистки канализационных сетей.

Поставляется мотками от 10 м. до 150 м., для удобства эксплуатации концы окольцованы.

диам. 3 мм - цена 55 руб. (пог.метр)

диам. 4 мм.- цена 70 руб. (пог.метр)

диам. 5 мм.- цена 62 руб. (пог.метр)

Будем рады дальнейшему сотрудничеству с Вами!